T R A D Y C Y J N I E   P R O F E S J O N A L N I   -  L E C Z Y M Y  Z  P A S J Ą   -   O P I E K U J E M Y   S I Ę   Z   T R O S K Ą

Warszawa, dnia 23.02.2017 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

SZPITALA BIELAŃSKIEGO

W WARSZAWIE (ZP-03/2017)

Sz.B./ZP/26/ZP-03/2017

W związku z kolejnymi zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Bielańskiego                      w Warszawie (ZP-03/2017), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp., informuję:

PAKIET 12  -   ŁÓŻKA ELEKTRYCZNE DO INTENSYWNEJ TERAPII

- Pytanie - pkt 39, 46 - Proszę o doprecyzowanie jaką wagę ma posiadać materac z pianki wysokoplastycznej ? W punkcie 39 jest wymóg max. 14 kg a w punkcie 46 max. 7,5 kg. Która wartość jest właściwa ?

odpowiedź - wymagania określone w pkt 39 dotyczą wagi materaca zmiennociśnieniowego a nie materaca z pianki. Prawidłowy zapis pkt 39 brzmi: „Waga materaca zmiennociśnieniowego max. 14 kg - TAK, podać”. Zapis pkt 46 pozostaje bez zmian.

PAKIET 18  -   APARAT USG

- Pytanie - Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat USG dedykowany do warunków Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o następujących parametrach:

- rok produkcji 2017 fabrycznie nowy

- okres gwarancji na głowice oraz USG wynosi 60 miesięcy

- kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 11,2” z obsługą dotyku wielopunktowego       i gestów. Ekran trwale zintegrowany z aparatem, bez żadnych ruchomych elementów

- masa aparatu poniżej 2,4 kg

- zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Akumulator litowo-polimerowy, zapewniający co najmniej 2 godziny pracy.

- wbudowany dysk twardy SSD minimum 128 GB

- procesor co najmniej 2,0 GHz, dwurdzeniowy

- pamięć operacyjna minimum 2 GB DDR3

- kanały obrazowania co najmniej 256

- zakres dynamiki co najmniej 200 dB, krok 1 dB

- wbudowana kamera, głośniki, mikrofon, USB 3.0, Ethernet, gniazdo kart pamięci SD, złącze HDMI

- czas uruchamiania (zimny start) maksymalnie 30 sekund

- łatwe odłączanie i podłączanie głowic przy użyciu jednej ręki. Czas rozpoznania głowicy przez system poniżej 2 sekund

- urządzenie o otwartej architekturze w pełni cyfrowej. Możliwość zainstalowania na aparacie oprogramowania firm trzecich, co najmniej MicroSoft Office lub równoważnego pakietu biurowego

- przenośny aparat USG dedykowany do badań ogólnych, naczyniowych, kardiologicznych, małych narządów, położnictwa, przezczaszkowych, anestezjologii, medycyny ratunkowej, FAST Scanning,  narządu ruchu,  intensywnej opieki medycznej do wszystkich grup wiekowych pacjentów. Aparat dedykowany do powyższych zastosowań przez producenta

- komunikacja: Ethernet, WiFi, Bluetooth

- aktualizacje oprogramowania przez USB lub WiFi

- urządzenie odporne na wstrząsy i upadek z wysokości min 0,5 m, przystosowane do pracy                  w warunkach oddziałów SOR i ambulansów – potwierdzenie producenta

- posiadające Tryby obrazowania: 2D (B-Mode),M-Mode, Color Doppler, Doppler pulsacyjny,  Dopler ciągły 1200Hz, Power Doppler, Kierunkowy Power Doppler, Doppler tkankowy, Obrazowanie harmoniczne

- wzmocnienie wizualizacji igły ENV

- Triplex/ Duplex (symultaniczny i niesymultaniczny)

- Trapezoid

- dynamiczna rozdzielczość głębności

- sterowanie wiązką 2D

- co najmniej 10 pre-setów użytkownika dla każdej aplikacji klinicznej

- co najmniej 4 strefy ogniskowania

- archiwizacja obrazów w formatach JPG, BMP oraz pętli obrazowych AVI

- obrazy w formacie DICOM oraz PC z możliwością exportowania na kartę SD, USB, CD/DVD

- Funkcje użytkowe zastosowanie funkcji klawiatury bezprzewodowej

- wózek z multiplikatorem portów głowic, uchwyty na co najmniej 3 głowice, 4 koła ruchome, blokowane, uchwyt, półka, koszyk

- zawiera 3 głowice :

a) Głowica  Convex, Zakres częstotliwości pracy 2,0-4,0 MHz, Liczba elementów Min. 64, Kąt skanowania min. 90 stopni, Waga max. 0,3 kg

b) Głowica Liniowa, Zakres częstotliwości pracy 4,0-15,0 MHz, Liczba elementów Min.128, Szerokość pola skanowania Max. 38 mm, Ergonomiczny uchwyt, Waga max. 0,3 kg,

c) Głowica sektorowa, Zakres częstotliwości pracy 2-4 MHz, Liczba elementów 64, Ergonomiczny uchwyt, Waga max. 0,3 kg

odpowiedź - TAK.

- Pytanie - Czy w związku z tym iż aparat USG jest przeznaczony na Szpitalny Oddział Ratunkowy zamawiający będzie wymagał zasilania akumulatorowego na co najmniej 2 godziny pracy ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy w związku z tym iż aparat USG jest przeznaczony na Szpitalny Oddział Ratunkowy zamawiający będzie wymagał komunikacji WiFi i Bluetooth ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy w związku z tym iż aparat USG jest przeznaczony na Szpitalny Oddział Ratunkowy zamawiający będzie wymagał czasu uruchamiania USG poniżej 30 sekund ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - Czy w związku z tym iż aparat USG jest przeznaczony na Szpitalny Oddział Ratunkowy zamawiający będzie wymagał urządzenie odpornego na wstrząsy i upadek z wysokości min. 0,5 m, przystosowane do pracy w warunkach oddziałów SOR i ambulansów - potwierdzenie producenta ?

odpowiedź - zapis jak w siwz.

- Pytanie - pkt 11 - Czy Zamawiający dopuści do postepowania wysokiej klasy mobilny aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta sprzętu diagnostyki obrazowej z bieżącej produkcji (2017 rok) z wbudowanym dyskiem twardym typu SSD o pojemności 128 GB ?

odpowiedź - TAK.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 02.03.2017 r. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:30.

Z-ca DYREKTORA

ds. Ekonomicznych

Elżbieta Błaszczyk

Sprawę prowadzi:

Iwona Jasińska

Z-ca Kierownika

Działu Zamówień Publicznych

tel/fax 22 56-90-247

# Text boxes

Szpital Bielański			kancelaria	(22) 569 04 13

im. ks. Jerzego Popiełuszki		sekr.dyr.		(22) 569 03 53

Samodzielny Publiczny		fax.		(22) 834 18 20

Zakład Opieki Zdrowotnej		centrala		(22) 569 05 00

ul. Cegłowska 80			e-mail:	dyrektor@bielanski.med.pl

01-809 Warszawa			www.bielanski.med.pl

TR